Standardpositionen für die Ausschreibung von Direktbegrünungen und Heudrusch-Verfahren

Es gibt 2 Arten, Heugrassaaten und gleichwertige Verfahren mit lokalem Saatgut (insbesondere Heudrusch) auszuschreiben:

(1) über die Definition des anzusäenden Standortes (--> geeignete Spenderflächen müssen vom Anbieter rekrutiert werden), oder

(2) über die detaillierten Verfahrensschritte (--> Spenderflächen müssen bereits feststehen zum Zeitpunkt der Ausschreibung)

| Position |  | Bedingungen | Einheit | Erläuterungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .110 |  | Heugras für Direktsaat |  | In biogeographischen Regionen, für welche keine Mischungen mit Ökotypen aus der betr. Region vorliegen, ist Heugras-Direktsaat oder Heudrusch (Pos. .120) Pflicht, in den anderen Fällen ist der Heugras-Direktsaat oder der Heudrusch-Saat sofern Angebot vorhanden der Vorzug zu geben. |
|  |  | Ausschreibungsart (1): über die Standorteigenschaften der Begrünungsfläche |
|  |  | 01 | Exposition...... |  |  |
|  |  | 02 | Bodenart...... |  | Kategorien u.a.: Rohboden, humusiert, nährstoffarm, nährstoffreich |
|  |  | 03 | Neigung....... |  |  |
|  |  | 04 | Wasserhaushalt...... |  | Kategorien: sehr trocken, trocken, mesisch, frisch, feucht, nass, wechselfeucht, wechseltrocken |
|  |  | 05 | Verhältnis Spender- zu Ansaatfläche..... | Meist 1:2 |
|  |  | 06 | Zu verwendender Auswahlschlüssel..... | Derzeit existiert nur 1 Schlüssel (BLW/SKEK, Bosshard & Reinhard 2006) |
|  |  | 07 | Zu verwendende Methode...... |  | z.B. "Holo_Sem-Verfahren oder gleichwertig". Die Herkunft des Heudruschs ist lückenlos zu dokumentieren. |
|  |  | 08 | Distanz der Spenderfläche(n):..... |  | Luftliniendistanz (meist max. 15 km) oder (z.B. in den Alpen) Name der Talschaft angeben, in der die Spenderfläche liegen muss |
|  |  | 09 | Weiteres....... | m2... |  |
|  |  | Ausschreibungsart (2): über die detaillierte Definition der Verfahrensschritte |
|  |  | 01 | Schnittgut (Heugras) gemäss Plan in nassem Zustand mähen und umgehend schonend aufladen und transportieren | m2... |  |
|  |  | 02 | Schnittgut (Heugras in nassem Zustand) abladen und gem. Plan flächig gleichmässig verteilen, von Hand oder maschinell | m2... |  |
|  |  | 03 | Zeitpunkt der Ausführung..... |  | z.B. "In der Regel Anf. Juli, mit der Bauleitung abzusprechen" (es können auch verschiedene Flächen mit verschiedenen Ausführungszeitpunkten angegeben werden) |
|  |  | 04 | Weiteres....... |  |  |
|  | .120 |  | Heudrusch |  | In biogeographischen Regionen, für welche keine Mischungen mit Ökotypen aus der betr. Region vorliegen, istHeudrusch oder Heugras-Direktsaat (Pos. .110) Pflicht, in den anderen Fällen ist der Heugras-Direktsaat oder der Heudrusch-Saat sofern Angebot vorhanden der Vorzug zu geben. |
|  |  | Beim Heudrusch macht nur Ausschreibungsart (1) Sinn, d.h. über die Standorteigenschaften der Begrünungsfläche |
|  |  | 01 | Exposition...... |  |  |
|  |  | 02 | Bodenart...... |  | Kategorien u.a.: Rohboden, humusiert, nährstoffarm, nährstoffreich |
|  |  | 03 | Neigung....... |  |  |
|  |  | 04 | Wasserhaushalt...... |  | Kategorien: sehr trocken, trocken, mesisch, frisch, feucht, nass, wechselfeucht, wechseltrocken |
|  |  | 05 | Samen g/m2.... |  | In der Regel 150 g/m2 |
|  |  | 06 | Zu verwendender Auswahlschlüssel..... | Derzeit existiert nur 1 Schlüssel (BLW/SKEK, Bosshard & Reinhard 2006) |
|  |  | 07 | Zu verwendende Methode...... |  | z.B. "Holo_Sem-Verfahren oder gleichwertig". Die Herkunft des Heudruschs ist lückenlos zu dokumentieren. |
|  |  | 08 | Distanz der Spenderfläche(n):..... |  | Luftliniendistanz (meist max. 15 km) oder (z.B. in den Alpen) Name der Talschaft angeben, aus welcher der Heudrusch stammen muss |
|  |  | 09 | Weiteres....... | m2... |  |

# Text boxes

A) Ausschreibung von Heugras-Direktbegrünungen

B) Ausschreibung von Heudrusch („Heugrassaat aus dem Sack“)